A. ÇALIŞMA YÖNTEMİ

- Et taşıma arabaları veya taşıma kapları ile getirilir.

- Makinenin bıçak bölümündeki emniyet noktalarının tamamen yerinde olup olmadığı kontrol edilir.

- Bant girişindeki güvenlik şeridi yerine yerleştirilir.

- Makinenin taşıma bant çıkışına ve bıçakların altına iki ayrı taşıma kabı yerleştirilir.

- Et taşıma bant girişine yerleştirilir.

- 1 yazılı yeşil düğmeye basılarak makine çalıştırılır.

- Açılan et veya kuyruk yağı bıçakların altındaki kapta birikir.

- Makinenin açamadığı et veya kuyruk yağı bandın sonundaki kapta birikir. Bu etler veya kuyruk yağları daha sona elle açılır.

- Kırmızı düğmeye basılarak makine durdurulur.

B. BAKIM YÖNTEMİ

- 2 haftada bir et açma bıçakları kontrol edilir ve gerekliyse değiştirilir.

- Arızi durumlarda servisine haber verilir.

C. TEMİZLİK VE HİJYEN YÖNTEMİ

- Her gün mesai bitiminde et açma makinesinin  temizliği ve dezenfeksiyonu yapılır.

- Deterjanlı su kullanılarak kaba kirleri temizlenerek durulanır.

- Dezenfektanlı temizlik ürünü yüzeye uygulanır, 10-15 dak. beklenir.

- 40-60(C temiz su ile durulama yapılır.