| Makine Kodu | : | A-08 | Makine Adı | : | VITAP ORGANİK PARÇA KENAR BANTLAMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ünite | : | AHŞAP-II |  |  |  |

###### KULLANMA TALİMATI

- Makinenin ana şalteri açılır.

- Isı mekanizması açılarak, ısı göstergenin 195 oC oluncaya kadar beklenir.

- Bant itici silindirler çalıştırılır.

- Makinenin tutkal kazanı kontrol edilir.

- Yapıştırılacak olan parçanın rengine göre bant seçilerek ruloya yerleştirilir.

- Tutkal merdanesinin tutkal ayarı yapılır ve yapıştırılacak olan kenar tespit edilir.

- Makineye iş parçasının boyu tespit edilerek girilir.

- Yapıştırılacak olan kenar oval(eğri) ise makine siperi sökülür.

- Makinenin siperi döner ruloya dayatılarak itme suretiyle makineye verilir.

- BAKIM TALİMATI

- Günlük Bakım

- Çalışan aksam kontrol edilerek hava ile temizlenir.

- Haftalık Bakım

- Çalışan aksam kontrol edilerek mazotla temizlenir.

- Bıçak ve silindir temizlenir.

- Aylık Bakım

- Motorların bant kesme makinesi kontrol edilerek bilenir.

- Altı Aylık Bakım

- Okuyucu tablası kontrol edilir.

- Yıllık Bakım

- Bant kesme bıçağı temizlenir.

- Tutkal kabini temizlenir.

- Silindirin conta ve alyanları değiştirilir.